วิธีการใช้คลอรีนผงชนิด 60 %

1. นำถังสำหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุประมาณ 50, 100 หรือ 200 ลิตร ใส่น้ำแล้วแต่ปริมาณตามที่ต้องการเตรียม

2. นำผงปูนคลอรีนชนิด 60% ผสมกับน้ำในถังที่เตรียมไว้ โดยใช้ผงปูนคลอรีนตามจำนวนต่ออัตราส่วนของน้ำตามตารางข้างล่างแล้วกวนให้เข้ากัน

3. ทิ้งไว้สักครู่จนน้ำใส จะเป็นผงปูนตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง

4. เทน้ำส่วนที่ใสลงในถังสำหรับจ่ายคลอรีน (ควรเป็นถังพีวีซี หรือวัสดุที่ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี) เหลือส่วนที่เป็นตะกอนทิ้งไป ระวังอย่าให้ตะกอนของผงปูนลงไปในถังจ่ายคลอรีนเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบ

อัตราส่วนการเตรียมสารละลายคลอรีน

| ปริมาณน้ำ | จำนวนผงปูนคลอรีนชนิด 60% | กระป๋องนมข้นหวาน |
| --- | --- | --- |
| 50 ลิตร 100 ลิตร 150 ลิตร 200 ลิตร 10 ปีบ | 420 กรัม 830 กรัม 1,250 กรัม 1,660 กรัม 1 ช้อนชา | 2½ 5 8 10 - |