แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมป้องกันโรค

สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

หลักการ

การจัดการที่เหมาะสมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  คลอบคลุม 7 ประเด็น  ดังนี้

- การสุขาภิบาลน้ำสะอาด คือการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ควรมีการเติมคลอรีน และแกว่งสารส้มกรณีน้ำขุ่นเพื่อการฆ่าเชื้อโรค

- การจัดการมูลฝอย  อาจแยกทำเป็นถังหมักขยะอินทรีย์เพื่อเป็นปุ๋ย ส่วนขยะประเภทอื่นให้คัดแยกและรวบรวมเพื่อนำไปกำจัด  ส่วนบ่อขยะควรได้มีการฉีดพ่น EM. เพื่อการย่อยสลายที่เร็วขึ้นและกำจัดกลิ่น

- การกัดจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรูปของส้วมลอยน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียได้แก่ ส้วมลอยน้ำ หรือส้วมประเภทอื่นควรได้ใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปกำจัดให้ถูกต้อง

เช่นใช้วิธีฝังกลบ

- การควบคุมป้องกันแมลงและพาหะนำโรค ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนพยาธิของแมลงวัน  ควบคู่ไปกับการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะนำโรค

- การสุขาภิบาลอาหาร  การรณรงค์ล้างตลาดด้วยคลอรีน หรือ EM. เน้นสุขวิทยาส่วนบุคคลสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร    อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องระมัดระวังการปนเปื้อน โดยการสุ่มตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกาหารสดและตรวจสอบการปนเปื้อนและวันหมดอายุของอาหารแห้ง

- การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจัดที่พักอาศัยชั่วคราวที่เหมาะสม  มีการแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน  สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้

- สุขวิทยาส่วนบุคคล  เน้นการประชาสัมพันธ์ “กินร้อน ช้อนกลาง  ล้างมือ”  ประชาชนมีส่วนสำคัญในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  ต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ  วิธีการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ  ตลอดจนการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและโรคติดต่อที่มากับน้ำ

มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระบุพื้นที่ดำเนินการ และร่วมปฏิบัติการฟื้นฟู

- พื้นที่ดำเนินการ

  - ครัวเรือน

  - แหล่งสาธารณะ

3.  มาตรการดำเนินการ  ดังนี้

............./2

- 2 -

| ลำดับ | พื้นที่ดำเนินการ | มาตรการ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ครัวเรือน |  |
|  | -ที่พักอาศัย | พ่นหมอกควันฆ่ายุง |
|  |  | ใส่ทรายอะเบตที่จุดน้ำท่วมขัง |
|  | -ห้องน้ำ ห้องส้วม | ประชาชนได้รับ EM เติมในโถส้วม |
|  | -แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ | สุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ |
|  |  | สุ่มตรวจระดับคลอรีนในน้ำ |
|  |  | ประชาชนได้รับสารส้มลดความขุ่นในน้ำ |
|  | -อาหาร | สุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ |
| 2. | แหล่งสาธารณะ |  |
|  | -แหล่งน้ำ | ตรวจระดับคลอรีน |
|  | -บ่อน้ำ | ตรวจเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ |
|  |  | ล้างบ่อ |
|  |  | ใส่คลอรีนในน้ำ |
|  | -ระบบประปาชุมชน | ตรวจระดับคลอรีน |
|  |  | ตรวจเชื้อแบคทีเรีย |
|  |  | ใส่คลอรีนในน้ำ |
|  |  | ใส่สารส้มในแอ่งพักน้ำ |
|  | -แหล่งน้ำท่วมขัง | ใส่ EM + ปูนขาว |
|  | - บ่อขยะ กองขยะ และสิ่งปฏิกูล | กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล |
|  |  | โรยปูนขาว |
|  |  | ใส่ EM |
|  |  | พ่นยาไตรคอลฟอน 95% SP กำจัดไข่แมลงวัน/ควบคุมโรค |
|  | - ตลาด | ตรวจเชื้อแบคทีเรียในอาหารและน้ำ |
|  |  | ล้างตลาด |
|  |  | ใส่คลอรีน |

4. คู่มือแนวทางปฏิบัติ

4.1 แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามแนวทางการฟื้นฟู)

4.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน (เล่มส้มเหลือง)

………../3

- 3 -

5. รายละเอียดมาตรการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินงาน | รายละเอียดมาตรการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| 1. น้ำใช้ครัวเรือน | -แจกคลอรีนน้ำ(หยดทิพย์)ให้ประชาชน -หยอดทิพย์ 1 ขวด จำนวน 100 ซีซี,ใช้ 1 หยด ต่อน้ำ 1 ลิตร |
| 2. ห้องส้วม | -แจก EM ซอง ขนาด 10 กรัม ให้ประชาชนพร้อมคำแนะนำการใช้ -เติม EMซอง จำนวน 5 กรัม ใส่โถส้วม โดยปกติสามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง -แจกถุงดำเล็กให้ประชาชนพร้อมคำแนะนำในการใช้ส้มเก้าอี้ ,ส้วมกระป๋อง |
| 3. ตรวจสอบความสะอาดอาหารและน้ำ | -สุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ใช้น้ำยา SI – 2) -สอบสาวนการปนเปื้อนเชื้อ -กำจัดแหล่งการปนเปื้อน |
| 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | - ตรวจวัดระดับคลอรีนในน้ำ |
| 5. กำจัดความขุ่นของน้ำในครัวเรือนและจุดพักน้ำของระบบประปาชุมชน | -ใส่สารส้ม |
| 6. บ่อน้ำ | -ล้างบ่อน้ำตามแนวทางของกรมอนามัย -ใส่คลอรีน (1 เม็ด หรือ ½ ช้อนชา ต่อน้ำ 1,000 ลิตร หรือคลอรีนผง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ปีบ (โดยใส่ผงปูนคลอรีนในน้ำ 1 ขันพลาสติด ใส่คลอรีน 1 ช้อนโต๊ ละลายลงในขัน รอให้ตกตะกอน นำเฉพาะน้ำใสใส่ลงในบ่อน้ำ |
| 7.ระบบประปาชุมชน | -ใส่คลอรีนผงชนิด 60% ตามปริมาณน้ำ ดังนี้ 7.1 ปริมาณน้ำ 50 ลิตร ต่อน้ำ 2 กระป่องครึ่ง (กระป๋องนมข้นหวาน = 420 กรัม) -ตรวจคลอรีนอิสระหลงเหลือในระบบน้ำประปาต้องมีคลอรีนตกค้าง 0.2-.03 พี.พี.เอ็ม. |
| 8.แหล่งน้ำท่วมขัง | -ใส่ EM ผง -หรือใส่ EM Ball ในพื้นที่น้ำท่มขังจนเกิดกลิ่นเหม็น |
| 9.ตลาด | -ล้างตลาดโดยใช้คลอรีนหรือEM. |
| 10.กองขยะและสิ่งปฏิกูล | -กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลโดยใส่ปูนขาว และฉีดพ่นด้วยไตรโคลฟรอน หรือ ฉีดพ่นด้วยน้ำคลอรีน หรือฉีดพ่นด้วย EM.ผสมน้ำ |
| 11.กำจัดยุง | -กำจัดขยะ -ใส่ทรายอะเบท -พ่นหมอกควัน -ประชาชนใช้ยากันยุง เดลต้ามิทริน 0.5% |

รายการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*************************

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | สารส้ม (ขนาด 30 โล) | 100 ถุง |  |
| 2. | คลอรีนน้ำ | 5,000 ขวด | . |
| 3. | คลอรีนผง | 30 ถัง |  |
| 4. | คลอรีนผง | 500 กระป๋อง |  |
| 5. | น้ำยาล้างจาน | 1,000 ถุง |  |
| 6. | ถุงดำขนาด 18X 20 | 1000 โล |  |
| 7. | ถุงดำขนาด 30 X 40 | 1000 โล |  |
| 8. | ถุงมือ | 50 กล่อง |  |
| 9. | รองเท้า | 50 คู่ |  |
| 10. | ผ้าปิดปากปิดจมูก | 100 กล่อง |  |
| 11. | ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก | 500 ชุด |  |
| 12. | ส้วมกล่อง | 500 กล่อง |  |
| 13 | เก้าอี้ส้วมส่วนตัว | 60 ตัว |  |
| 14. | ถุงยังชีพ | 3,000 ชุด |  |
| 15. | MASS | 1 ลัง/50กล่อง |  |
| 16. | EM.เกร็ด | 10,000 ซอง |  |
| 17. | อื่นๆ |  |  |

ผู้เบิก  คุณกำนนท์  สุภานันท์   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   เบอร์ติดต่อ 081-6154185

เบอร์ฝ่าย  081-7803663/035-244332 ต่อ 115